2015年一级建造师《机电实务》真题实战练习（四）

一、单选题

1. 碳素结构钢按照( )的下限值将其分为四个级别。

A.导电率

B.屈服强度

C.可塑性

D.耐磨性

【答案】B

【解析】按照碳素结构钢屈服强度的下限值将其分为四个级别，其钢号对应为Q195,Q215,Q235和Q275，其中Q代表屈服强度，数字为屈服强度的下限值.

2、( )主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。

A、复杂标高基准点

B、简单标高基准点

C、预埋标高基准点

D、移动标高基准点

【答案】C

【解析】标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种：一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。采用钢制标高基准点，应是靠近设备基础边缘便于测量处，不允许埋设在设备底板下面的基础表面。例如，简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。

3、有关配电线路的架设程序中基础施工的技术要求，下列说法正确的是(　)。

A、双杆基坑的根开中心偏差可以超过±30mm，两杆坑深宜一致

B、允许偏差应为+100mm、-50mm

C、电杆基坑采用底盘时，安装前应将其下部土壤分层夯实

D、电杆基础采用卡盘时，底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直，找正后应填土夯实至底盘表面

【答案】B

【解析】

配电线路的架设程序中基础施工的技术要求。

1.电杆基础坑深度应符合设计要求，其允许偏差应为+ 100mm、-50mm。

2.双杆基坑的根开中心偏差不应超过±30mm，两杆坑深宜一致。

3.电杆基坑采用底盘时，底盘的圆槽面应与电杆中心线垂直，找正后应填土夯实至底盘表面。

4.电杆基础采用卡盘时，安装前应将其下部土壤分层夯实。安装位置、方向、深度直符合设计要求。深度偏差为±50mm。卡盘应与电杆紧密连接。

5.混凝土基础是铁塔基础的基本形式

4、容器的产品焊接试板应设置的部位是( )。

A、筒节纵向焊缝的延长部位

B、筒节环向焊缝的中间部位

C、封头经向焊缝的延长部位

D、筒节纵向焊缝的起始部位

【答案】A

【解析】产品焊接试板制备的要求：试板应设置在筒节纵向焊缝的延长部位与筒节同时施焊。

5. 为保障设备和人身安全，故锻压设备上都设有( )

A.自动进料装置

B.安全显示装置

C.事故警械装置

D.安全防护装置

【答案】D

【解析】 锻压设备的基本特点是压力大，故多为重型设备，通过对金属施加压力使其成形，有一定加工精度要求。锻压设备上设有安全防护装置，以保障设备和人身安全。

6、锅炉受热面施工中直立式组合方式的缺点是( )。

A、钢材耗用量大

B、可能造成设备变形

C、便于组件的吊装

D、安全状况较好

【答案】A

【解析】锅炉受热面施工形式：根据设备的结构特征及现场的施工条件来决定的。组件的组合形式包括直立式和横卧式。

直立式组合就是按设备的安装状态来组合支架，将联箱放置(或悬吊)在支架上部，管屏在联箱下面组装。其优点在于组合场占用面积少，便于组件的吊装;缺点在于钢材耗用量大，安全状况较差。

7、灯具距地面高度小于( )时，灯具的金属外壳应接地。

A、2.4m

B、2.5m

C、2.8m

D、3.0m

【答案】A

【解析】灯具距地面高度小于2.4m时，当灯具的金属外壳应需要接地或接零，应采用单独的接地线(黄绿双色)接到保护接地(接零)线上。

8、洁净室等级为N1级～N5级的风管系统不得采用( )咬口。

A、单平

B、联合角

C、按扣式

D、单立

【答案】C

【解析】矩形风管边长小于或等于900mm时，底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形风管，不得采用横向拼接;洁净度等级NI～N5级的风管系统，不得采用按扣式咬口。风管内表面平整、光滑，不得在风管内设加固框及加固筋。

9、对高压风管系统的严密性检验应( )。

A、全部做漏光法检测

B、全部做漏风量测试

C、按50%抽检漏风量测试

D、按80%抽检漏风量测试

【答案】B

【解析】风管系统安装的技术要求：

风管系统安装完毕，应按系统类别进行严密性试验，漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下，可以采用漏光法检测;若漏光法检测不合格时，说明风管加工质量存在问题.应按规定的抽检率做漏风量测试，做进一步的验证。中压风管系统的严密性试验，应在漏光法检测合格后，用测试设备进行漏风量测试的抽检，抽检率为20%，且不得少于一个系统。

高压风管系统的泄漏，会对系统的正常运行产生较大的影响，因此在漏光法检测合格后，应全部用测试设备进行漏风量测试。

10、消防检查工作有： ①现场验收;②现场检查;③验收受理;④结论评定;⑤工程移交。正确的验收顺序是( )

A、①②⑤④③

B、②④①⑤③

C、③②①④⑤

D、①④②⑤①

【答案】C

【解析】消防工程验收程序通常为验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段。

11. 某桅杆起重机拴系有8根缆风绳，在吊装一台大型设备时，计算出的缆风绳的“总”拉力为60t，缆风绳初拉力为5t， 主缆风绳系数0.5，副缆风绳系数0.354 ，主缆风绳和副缆风绳的实际拉力( )。

A.35, 26.24

B.45, 36.24

C.55, 46.24

D.65, 56.24

【答案】A

【解析】参见教材1H412023 常用吊装方案的选原则，公式(1H412024)

Tc= 5 T总=60

T(主)=fT总+Tc=0.5x60+5=35

T(副)=fT总+Tc=0.354x60+5=26.24

12、( )钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀的金属色泽。

A、St2

B、Sa3

C、Sa1

D、Sa2

【答案】B

【解析】

设备及管道防腐蚀施工中金属表面预处理的质量等级应符合的规定。喷射或抛射除锈金属表面处理质量等级分为Sal级、Sa2级、Sa2.5级、Sa3级四级。 (1)Sal级：

轻度的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂和污垢，且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。

(2)Sa2级：

彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂和污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的。

(3)Sa2.5级：

非常彻底的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。

(4)Sa3级：

使金属表观洁净的喷射或抛射除锈。钢材表面无可见的油脂、污垢，氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀的金属色泽。

13、在临时用电的检查验收时，临时用电检查内容不包括( )。

A、变压器

B、进行负荷计算

C、配电线路

D、接地与防雷

【答案】B

【解析】临时用电工程检查的内容包括架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气防护等。不包括进行负荷计算。

14. 电梯的主要参数是( )。

A.额定载重量和额定速度

B.提升高度和楼层间距

C.提升高度和额定载重量

D.楼层间距和额定速度

【答案】A

【解析】电梯的主要参数.： 额定载重量和额定速度。

15. 非热力管道不得使用( )。

A.水冲洗

B.蒸汽吹扫

C.空气吹扫

D.燃气吹扫

【答案】 B

【解析】 (1)公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道，宜采用人工清理;

(2)公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗;

(3)公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫;

(4)蒸汽管道应以蒸汽吹扫;

(5)非热力管道不得用蒸汽吹扫。

16、按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于(　　)。

A、工业管道

B、油气管道

C、公用管道

D、动力管道

【答案】C

【解析】压力管道划分为长输(油气)管道(GA类)、公用管道(GB类)、工业管道(GC类)、动力管道(GD类)。 公用管道是指城市或者乡镇范围内的用于公用事业或者民用的燃气管道和热力管道。分为燃气管道(GB1级)、热力管道(GB2级).热力管道又分为设计压力p>2.5MPa和设计压力p≤2.5MPa两类。

17、下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是(　　)。

A、分项工程质量验收记录

B、照明全负荷试验记录

C、图纸会审记录

D、隐蔽工程记录

【答案】B

【解析】单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。如电气工程的安全和功能检测资料有照明全负荷试验记录，大型灯具牢固性试验记录，避雷接地电阻测试记录，线路、开关、插座接地检验记录，在建筑工程验收时，这些检测资料应齐全。

18、对有振动部位的绝热层，不得采用( )施工。

A、捆扎法

B、粘贴法

C、浇注法

D、充填法

【答案】D

【解析】掌握捆扎法、粘贴法、浇注法、充填法等不同绝热结构层施工方法和注意事项，针对填充法施工，充填填料时应边加料边压实，并应施压均匀，致使密度一致;各种充填结构的填料层，严禁架桥现象产生;对有振动部位的绝热层，不得采用充填法施工。

19. 干式变压器在运输途中，应有( )。

A、压力监视

B、补充装置

C、防雨及防潮措施

D、核对高、低压侧方向

【答案】C

【解析】设备开箱检查：干式变压器在运输途中，应有防雨及防潮措施。

20.通风与空调工程一般施工程序中的最后一道工序是( )。

A、风管、部件及空调设备绝热施工

B、通风与空调工程竣工验收

C、通风与空调工程系统调试

D、通风与空调工程综合效能的测定与调整

【答案】D

【解析】 通风与空调工程的一般施工程序：施工前的准备→风管、部件、法兰的预制和组装→风管、部件、法兰的预制和组装的中间质量验收→支吊架制作与安装→风管系统安装→通风空调设备安装→空调水系统管道安装→管道的检验与试验→风管、水管、部件及空调设备绝热施工→通风空调设备试运转、单机调试→通风与空调工程的系统联合试运转调试→通风与空调-工程竣工验收→通风与空调工程综合效能测定与调整。

二、多选

21、卷扬机按动力方式可分为( )。

A、手动卷扬机

B、电动卷扬机

C、快速卷扬机

D、液压卷扬机

E、慢动卷扬机

【答案】ABD

【解析】卷扬机按动力方式可分为：手动卷扬机、电动卷扬机和液压卷扬机。

22、分片到货塔器现场壳体组装的分段原则有( )。

A、接口宜设在同一材质、同一厚度的直筒段

B、减少分段数量

C、符合设计图样工艺段规定

D、避开接管位置

E、减少高空作业

【答案】ADE

【解析】壳体组对分段原则：依据现场施工条件，减少高空作业;接口宜设置在同一材质、同一厚度的直筒段;接口应避开接管位置。

23、自动化仪表工程施工的隐蔽工程验收，应由( )进行隐蔽工程检查验收，并认真做好隐蔽工程验收手续，纳入技术档案。

A、建设单位代表

B、监理工程师

C、设计方代表

D、当地建设行政部门代表

E、当地质量技术监督代表

【答案】AB

【解析】隐蔽工程验收：自动化仪表工程施工中的电缆导管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程，这些工程在下道工序施工前，应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收，并认真做好隐蔽工程记录和办理验收手续，纳入技术档案。

24. 多台起重机抬吊设备时，常以计算载荷作为吊装计算的依据，计算载荷除考虑吊装物的重量外还应考( )

A.索吊具重量

B.静载荷系数

C.动载荷系数

D.不均衡载荷系数

E.滑轮组的摩擦力

【答案】ACD

【解析】在起重工程的设计中，多台起重机联合起吊设备，其中一台起重机承担的计算载荷，在计入载荷运动和载荷不均衡的影响，计算载荷的一般公式为：

Qj=k1k2Q

式中 k1为动载荷系数;k2为不均衡载荷系数;

Qj——计算载荷;

Q——分配到一台起重机的吊装载荷，包括设备及索吊具重量。

由此可知，计算载荷需考虑吊索具重量、动载荷系数以及不均衡载荷系数。

25. 焊接完成后，对焊缝质量的致密性试验可以选用的方法有( )。

A.强度试验

B.气密性试验

C.煤油试漏

D.超声波检测

E.氦气试验

【答案】BCE

【解析】致密性试验：

1. 液体盛装试漏

2. 煤油试漏

3. 氨气试验

4. 氦气试验

5. 气密性试验

6. 真空箱试验。

26. 药芯焊丝与手工焊条相比，优势体现在(　)。

A.生产效率高

B.送丝容易

C.对各种钢材适用性强

D.可进行全位置焊接

E.适合于长焊缝焊接

【答案】 ACD

【解析】

(1)优势：

1)把断续的焊接过程变为连续的生产方式，从而减少了焊接接头的数目，提高了焊缝质量，也提高了生产效率，节约了能源。

2)对各种钢材的焊接适应性强，通过调整焊剂(针对特定的药芯焊丝)的成分和比例，可极为方便和容易地提供所要求的焊缝化学成分。

3)工艺性能好，焊缝成形美观。采用气渣联合保护，获得良好成形。加入稳弧剂使电弧稳定，熔滴过渡均匀。

4)熔敷速度快，生产效率高。在相同焊接电流下药芯焊丝的电流密度大，熔化速度快，其熔敷率约为85%～90%，生产率比焊条电弧焊高约3～5倍。

5)可用较大焊接电流进行全位置焊接。

27、注册建造师的签章文件类别包括( )等类管理文件。

A、项目部行政管理

B、施工进度管理

C、合同管理

D、质量管理

E、安全管理

【答案】BCDE

【解析】签章文件类别： 机电安装工程、电力工程和冶炼工程的签章文件类别均分为7类管理文件，即：施工组织管理;施工进度管理;合同管理;质量管理;安全管理;现场环保文明施工管理;成本费用管理等。

28. 在5℃～10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有(　)。

A.黏土结合耐火浇注料

B.水泥耐火浇注料

C.水玻璃耐火浇注料

D.耐火泥浆

E.耐火喷涂料

【答案】 BDE

【解析】黏土结合耐火浇注料、水玻璃耐火浇注料施工时的温度不宜低于10℃。所以AC不符合题意。耐火泥浆、耐火可塑料、耐火喷涂料和水泥耐火浇注料等在施工时的温度均不应低于5℃，水泥耐火浇注料可采用蓄热法和加热法养护。加热硅酸盐水泥耐火浇注料的温度不得超过80℃;加热高铝水泥耐火浇注料的温度不得超过30℃;

29. 泵类设备在安装时应认真核定水泵的型号()等。

A.流量

B.扬程

C.配用电机功率

D.供货单位

E.进场时间

【答案】 ABC

【解析】泵类设备在采购和安装时应认真核定设备型号、水泵的流量、扬程、水泵配用电机功率等，以免错用后达不到设计要求或不能满足使用需要。

30. 工程开工前，项目部应根据( )对检测设备的精度要求和生产需要编制“计量检测设备配备计划书”。

A.项目质量计划

B.施工图

C.施工组织计划

D.施工方案

E.施工技术文件

【答案】ACD

【解析】工程开工前，项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需要，编制“计量检测设备配备计划书”。依据计量检定规程，按规定的检定周期，结合实际使用情况，合理安排送检计量器具，确保计量检测设备使用前已按规定要求检定合格。

三、案例分析

案例一

一、背景

某安装公司通过招标承接到某装置外系统工程(不包括设备、电仪等工程)的施工合同，合同工期200天，开工前安装公司向承包商提交了施工方案和施工网络计划。

施工方案：按专业施工顺序组织施工。

劳动组织：专业施工

物资供应：材料供货满足施工要求，脚手架随用随调。

(1)当工程进行了1个月时，将实际进度与网络计划进行比较发现，钢管架预制拖后5天。

(2)当工程进行了5个月时，又将实际进度与网络计划进行比较发现，工艺管线安装拖后20天。

双代号网络图如下：

二、问题

(1)实际进度与计划进度如何进行比较?

(2)网络计划经过一段时间实施后，如原计划不能满足工期要求，需要用什么方法进行调整?

(3)第一次检查后如何调整，请画出调整后的双代号网络图?

(4)第二次检查后如何调整，请画出调整后的双代号网络图?

三、分析与参考答案

(1)实际进度与计划进度比较步骤：

1)用开工前提交的施工网络计划作基础建立目标计划;

2)定期在现行计划中录入实际进度并与目标计划进行比较;

3)调整现行计划中出现的偏差，保证合同工期。

(2)可采用如下两种方法进行调整。

1)缩短关键线路上的工序作业时间(通过增加作业人员，延长工作时间，采用新工艺等)达到缩短工期的目的。

2)增加作业、调整工序作业之间逻辑关系，达到缩短工期的目的。

(3)由于在本案例中，预制钢管架工序有5天的自由时差，即使拖后5天也不会影响整个工程进度，所以不需要再调整。调整后的双代号网络图如原网络计划图。

(4)可以采用的方法是缩短关键线路上的工序作业时间，如将工艺管线安装、工艺管线试压、管线保温的工序工期缩短，将管线试压工期由30天变为25天，再将保温工期由45天变为30天，总工期200天不变。

调整后的双代号网络计划图如下。

也可以采用的方法是增加作业、调整工序作业时间。调整步骤如下：

1)将管线试压拆成2道工序，增加管线试压1，连接管线安装与管线试压1，管线试压1与管线试压之间的2条逻辑关系线。重新分配管线作业时间：管线试压1(10天)，管线试压(20天);

2)将管线保温拆成2道工序，增加管线保温1，连接管线试压1与管线保温1，管线保温1与管线保温之间的2条逻辑关系线。重新分配管线作业时间：管线保温1(15天)，管线保温(20天);

3)总工期200天不变。

案例二

一、背景

在机电工程项目公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H 等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A 施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A 安装单位有资格参加评标。

评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。

评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。(该承包商将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字)

建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。

工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;

G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。

二、问题

1.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。

2.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。

3.判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。

4.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)

三、分析与参考答案

1.是正确的。

《招投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。

2、(1)建设行政管理部门的招标管理办公室主任参加不妥。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。

(2)至少有4人是技术、经济专家。

3.(1)B施工单位的投标不是有效标。投标人不能合理说明报价明显低于其他报价时，作为废标。

(2)D施工单位的投标是有效标。细微偏差修正后仍属于有效标。

(3)F施工单位的投标书不是有效标。检验标准不符合招标文件要求，属于实质性响应的重大偏差。

(4)H施工单位的投标书是有效的。属于细微偏差，应为有效标书。

4.安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。

不可抗力发生的风险承担原则为：

1)经济损失由双方分别承担;工期顺延应予以签证;顺延的要求不完全合理应分别处理。

2)工程本身的损害由业主承担。

3)造成施工单位机械、设备的损坏和停工等损失由施工单位承担。

4)人员伤亡由所属单位负责，并承担费用损失的责任。

5)因不可抗力因素延误工期，经业主签证应予顺延。

6)工程清理和修复工作的责任和费用由业主承担。

建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：

(1)工程本身损失150万元由建设单位承担;

(2)100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担;

(3)G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担;

(4)租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担;

(5)其他单位临时停放在现场的价值25 万元的汽车被烧毁由建设单位承担;

(6)G施工单位停工5 天相应顺延工期;

(7)施工机械闲置损失2 万元由G 施工单位承担;

(8)必要的管理、保卫人员费用支出1 万元由建设单位承担;

(9)工程所需清理、修复费用200 万元由建设单位承担。

案例三

一、背景

某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件。

事件1：

由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。

事件2：

施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。

事件3：

某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第20天向监理工程师提出变更价格的报告。

事件4：

该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。

二、问题

1.事件1中，劳务分包企业是否可以向业主提出工期延长的要求?说明原因。

2.事件2中，施工合同变更的程序是否正确?如不正确，请说明正确的做法。

3.事件3中，监理工程师是否会批准变更价格报告?并说明理由。

4.合同风险的因素有哪些?合同风险的防范主要有哪些方面?事件4中该企业是运用哪方面的方法来预防风险的?

三、分析与参考答案

1.事件1中，劳务分包企业不可以向业主提出工期延长的要求。

原因：劳务分包企业就此事件应该提出工期延长的要求，但只能向施工总承包单位提出(劳务分包企业与施工总承包企业有合同关系)，施工总承包单位再以自己的名义向业主提出工期延长的要求。

2.事件2中，施工合同变更的程序不正确。

正确做法：

业主提出的合同变更要求，经监理工程师审查同意，由监理工程师向承包方提出合同变更指令。

3.监理工程师不会批准该变更价格报告。

理由：

该变更价格报告提出的时间超出了规定的时限，应该是在变更发生后的l4d内提出。

4.合同风险的因素有政治因素、经济因素、技术因素、投标因素、管理因素和公共关系因素。

合同风险的防范主要有预防风险、减少风险、分散风险和转移风险。事件4中，该机电安装企业运用的是分散风险的方法来预防风险的。

案例四

一、背景

某啤酒生产线设备安装工程项目，施工项目部在各工程正式施工开始前，对各项准备工作及影响质量的各因素和有关方面进行了质量控制。

施工项目经理部为了确保工程项目质量符合设计意图和国家规范、标准的要求，采用PD—CA循环方法对该工程进行质量控制。

以下是该施工项目经理部在质量控制过程中的部分具体方法：

① 确定质量总目标并分解成分目标;

② 绘制竣工图;

③ 对工程进场材料进行检验;

④ 进行联动调试和试运转;

⑤ 检查竣工资料文件;

⑥ 编制施工组织总设计;

⑦ 参加设计技术交底;

⑧ 对施工工艺、方法、工序进行质量监督。

二、问题

1. 施工项目经理部在施工开始前进行的质量控制属于哪类控制?主要控制哪些方面?

2. 在质量控制中，施工项目经理部应当对影响工程实体质量的哪些因素进行全面控制?

3. 形成工程质量全过程涉及哪些阶段?

4. 在质量控制过程中的部分具体方法分别属于哪个阶段质量控制的主要内容?

5. 工程交付使用后的服务质量控制的主要内容有哪些?

三、分析与参考答案

1. 施工项目经理部在施工开始前进行的质量控制属于事前控制。主要是对投入工程项目的资源和条件的质量控制。

2. 在质量控制中，施工项目经理部应当对影响工程实体质量的施工有关人员、设备和材料、施工机具、施工方法和环境等因素进行全面控制。

3. 形成工程质量全过程涉及的阶段有：施工准备阶段;材料构配件、设备采购阶段;原材料检验与施工工艺试验阶段;施工作业阶段;使用功能、性能试验阶段;工程项目交竣工验收阶段;回访与保修阶段。

4. 施工过程中具体方法的阶段划分如下：

(1)确定质量总目标并分解成分目标是施工准备阶段质量控制的主要内容。

(2)绘制竣工图是工程验收阶段质量控制的主要内容。

(3)对工程进场材料进行检验是施工作业阶段质量控制的主要内容。

(4)进行联动调试和试运转是施工作业阶段质量控制的主要内容。

(5)检查竣工验收文件是工程验收阶段质量控制的主要内容。

(6)编制施工组织总设计是施工准备阶段质量控制的主要内容。

(7)参加设计技术交底是施工准备阶段质量控制的主要内容。

(8)对施工工艺、方法、工序进行质量监督是施工作业阶段质量控制的主要内容。

5. 工程交付使用后的服务质量控制的主要内容有工程保修、回访用户和处理投诉等方面。

案例五

一、背景

北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程，经招标，由A施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括2台大型加氢裂化反应器的安装，高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。

其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给B建筑工程公司。蜡油工程的关键静设备2台加氢裂化反应器，各重300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B建筑工程公司拟将网架顶分为4片，每片网架重12t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位;房顶汽液交换器重量10t，采用汽车起重机吊装。

合同要求该工程2009年9月开工，2010年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬期不停止施工作业。

为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。B建筑工程公司编制了压缩机厂房土建工程施工方案。

二、问题

(1)针对本工程，A施工单位和B建筑工程公司各应编制何种施工组织设计?

(2)A施工单位和B建筑工程公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案?

(3)施工方案一般包括哪些内容?

(4)为完成本工程的安装任务，A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格?说明理由。

(5)分析说明B建筑工程公司分包的工程中，有哪些方案属于危险性较大的专项工程施工方案?这些方案应如何进行审核和批准?

三、分析与参考答案

(1)A施工单位应编制蜡油深加工工程施工组织总设计。B建筑工程公司应编制单位工程(压缩机厂房工程)施工组织设计。

(2)A施工单位至少还应编制：大型设备(反应器)吊装施工方案、管道清洗和试验方案、无损检测方案、单机试运行方案、冬期施工方案。

B建筑工程公司至少还应编制：网架吊装安装施工方案、汽液交换器吊装施工方案、高处作业施工方案。

(3)施工方案一般内容包括：工程概况、编制依据、施工程序、施工方法(含技术要求和质量标准)、进度计划、资源配置计划、安全技术措施、质量管理措施、施工平面布置等。

(4)A施工单位至少应具备GC1级压力管道安装资格。本工程的高压油气工艺管道属压力管道的工业管道GC1级，应具有该级别压力管道安装资格。大型加氢裂化反应器属于压力容器，从事压力容器整体就位和整体移位安装，安装单位应取得《特种设备安装改造维修许可证》1级许可资格，但取得GC1级压力管道安装许可资格的单位，从事1级许可资格中的压力容器安装工作，不需要另取压力容器安装许可资格。

(5)网架吊装安装施工方案、汽液交换器吊装施工方案属于危险性较大的专项工程施工方案，其中网架吊装安装施工方案中，网架吊装是采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN(相当于10t)及以上的起重吊装工程，属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。

汽液交换器吊装施工方案由B建筑单位技术部门组织审核，单位技术负责人签字，然后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。网架吊装安装施工方案还应由总承包A施工单位组织召开专家论证会。