2015年一级建造师《市政实务》真题实战练习（四）

一、单项选择题

(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.改性沥青温度的( )。

A.摊铺温度150°，碾开始温度140°

B.摊铺温度160°，碾压终了温度90°

C.碾压温度150°，碾压终了温度80°

D.碾压温度140°，碾压终了温度90°。

【答案】B

【答案解析】

改性沥青混合料的摊铺在满足普通沥青混合料摊铺要求外，还应做到：摊铺在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时，宜使用履带式摊铺机。摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。SMA混合料施工温度应经试验确定，一般情况下，摊铺温度不低于160℃。改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型要求外，还应做到：初压开始温度不低于150℃，碾压终了的表面温度应不低于90℃。

2.土路基质量检查与验收的主控项目是( )。

A.弯沉值

B.平整度

C.中线偏位

D.路基宽度

【答案】A

【解析】

检验与验收项目：主控项目为压实度和弯沉值(0.01mm)

3.用于城市地下管道全断面修复的方法是( )。

A.内衬法

B.补丁法

C.密封法

D.灌浆法

【答案】A

【解析】

全断面修复的方法有：内衬法、缠绕法、喷涂法。

4.正台阶环形开挖法，一般将断面分( )部分。

A.二

B.三

C.四

D.五

【答案】B

【解析】

正台阶环形开挖法一般情况下，将断面分成环形拱部、上部核心土、下部台阶等三部分。

5.跨度15m拱桥说法正确的是( )。

A.视桥梁宽度采用分块浇筑的方法

B.宜采用分段浇筑的方法

C.宜在拱脚混凝土初凝前完成浇筑

D.宜在拱脚混凝土终凝前完成浇筑

【答案】C

【解析】

跨径小于16m的拱圈或拱肋混凝土，应按拱圈全宽从两端拱脚向拱顶对称、连续浇筑，并在拱脚混凝土初凝前全部完成。不能完成时，则应在拱脚预留一个隔缝，最后浇筑隔缝混凝土。

6.浅埋暗挖法的主要开挖方法中沉降较大的是( )

A.正台阶环形开挖法

B.CRD法

C.CD法

D.双侧壁导坑法

【答案】C

【解析】

浅埋暗挖法的开挖方法有正台阶环形开挖法、CRD法、CD法、双侧壁导坑法。沉降较大的是CD法。

7.关于预应力施工的说法，错误的是( )。

A.预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在¡À6%之内

B.预应力超张拉的目的是减少孔道摩阻损失的影响

C.后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔

D.曲线预应力筋宜在两端张拉

【答案】B

【解析】

超张拉的目的是减少孔道摩阻及钢筋应力松弛损失。

8.设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到(　 )MPa。

A.35.0

B.37.5

C.40.0

D.45.0

【答案】B

【答案解析】

设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到37.5MPa。

9.关于排水管道闭水试验的条件中，错误的是(　 )

A.管道及检查井外观质量已验收合格

B.管道与检查井接口处已回填

C.全部预留口已封堵，不渗漏

D.管道两端堵板密封且承载力满足要求

【答案】B

【答案解析】

因为闭水试验的准备工作包括：

(1)管道及检查井外观质量已验收合格;

(2)管道未回填土且沟槽内无积水;

(3)全部预留孔应封堵，不得渗水;

(4)管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水。

10.石灰稳定性基层施工错误的是()。

A.宜采用塑性指数10~15的粉质粘土、粘土，宜采用1~3级的新石灰

B.磨细石灰可不经消解直接使用

C.块灰应在使用前2~3d完成消解

D.消解石灰的粒径不得大于20mm

【答案】D

【答案解析】

宜用1～3级的新石灰，其技术指标应符合规范要求;磨细生石灰，可不经消解直接使用，块灰应在使用前2～3d完成消解，未能消解的生石灰块应筛除，消解石灰的粒径不得大于10mm。

11.桥面行车面标高到桥跨结构最下缘之间的距离为( )

A.建筑高度

B.桥梁高度

C.净失高

D.计算失高

【答案】A

【答案解析】

建筑高度：桥上行车路面(或轨顶)标高至桥跨结构最下缘之间的距离。

12.关于预制安装水池现浇壁板接缝混凝土施工措施的说法，错误的是( )。

A.强度较预制壁板应提高一级

B.宜采用微膨胀混凝土

C.应在壁板间缝宽较小时段灌注

D.应采取必要的养护措施

【答案】C

【解析】

制安装水池现浇壁板接缝混凝土施工措施的要求有：

1.壁板接缝的内模宜一次安装到顶;外模应分段随浇随支,分段支模高度不宜超过1.5m;

2.浇筑前，接缝的壁板表面应洒水保持湿润，模内应洁净;接缝的混凝土强度应符合设计要求，设计无要求时，应比壁板棍凝土强度提高一级;

3.挠筑时间应根据气温和混凝土温度选在壁板间缝宽较大时进行;混凝土如有离析现象，应进行二次拌合;混凝土分层浇筑厚度不宜超过 250mm，并应采用机械振捣，配合人工捣固;

4.用于接头或拼缝的混凝土或砂浆，直采取微膨胀和快速水泥，在浇筑过程中应振捣密实并采取必要的养护措施。

13.下列路面中，适用于园林车行主干路的是( )路面。

A.水泥混凝土

B.卵石

C.炉渣

D.碎石

【答案】A

【解析】

园林车行主干路的面层需要承受车辆、人行荷载及大气因素的破坏。材料多选水泥混凝土、沥青混合料、石材等块料和装饰板材如塑木、防腐木等。要求坚固、平整、耐磨耗且易清扫。

14.当基坑开挖较浅且未设支撑时，围护腔体水平变形表现为( )。

A.墙顶位移最大，向基坑方向水平位移

B.墙顶位移最大，背离基坑方向水平位移

C.墙底位移最大，向基坑方向水平位移

D.墙底位移最大，背离基坑方向水平位移

【答案】A

【解析】

当基坑开挖较浅，还未设支撑时，不论对刚性墙体 (如水泥土搅拌桩墙、旋咱'桩墙等)还是柔性墙体(如钢板桩、地下连续墙等)，均表现为墙顶位移最大，向基J亢方向水平位移，呈三角形分布。

15.下列方法中( )不属于污水二级处理方法。

A.活性污泥法

B.生物膜法

C.混凝沉淀法

D.氧化沟.

【答案】C

【解析】

混凝沉淀法是常用的给水处理方法

16.利用热力管道几何形状所具有的弹性吸收热变形，是最简单经济的补偿，在设计中首先采用。这种补偿叫做( )。

A.直接补偿

B.弯头补偿

C.自然补偿

D.管道补偿

【答案】C

【解析】

利用热力管道几何形状所具有的弹性吸收热变形，是最简单经济的补偿，在设计中首先采用。这种补偿叫做自然补偿。

17.生活垃圾填埋工程中，泥质防渗层施工技术的核心是( )施工技术。

A.掺加膨润土的拌合土层

B.拌合均匀

C.控制含水量及压实度

D.选择最佳配合比

【答案】A

【解析】

生活垃圾填埋工程中，泥质防渗层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。理论上讲，土壤颗粒越细，含水量适当，密实度高，防渗性能越好。

18.SMA沥青混合料面层施工时，不得使用( )

A.小型压路机

B.平板夯

C.振动压路机

D.轮胎压路机

【答案】D

【答案解析】

SMA混合料高温碾压有推拥现象，应复查其级配是否合适。不得采用轮胎压路机碾压，以防沥青混合料被搓擦挤压上浮，造成构造深度降低或泛油。

19.路基土液性指数IL=0.5,则该土属于( )状态

A.流塑

B.软塑

C.硬塑

D.半坚硬

【答案】B

【答案解析】

液性指数IL：土的天然含水量与塑限之差值对塑性指数之比值，IL。IL可用以判别土的软硬程度;IL<0坚硬、半坚硬状态，O≤1L<0.5硬塑状态，0.5≤IL<1.O软塑状态，IL≥1.0流塑状态。

20.预应力混凝土连续梁合拢宜在一天中气温( )时进行。

A.最高

B.较高

C.最低

D.较低

【答案】C

【试题解析】

连续粱(T构)的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列规定：

(1)合龙段的长度宜为2m。

(2)合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。

(3)合龙前应按设计规定，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。

(4)合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠度保持稳定。

(5)合龙宜在一天中气温最低时进行。

(6)合龙段的混凝土强度宜提高一级，以尽早施加预应力。

(7)连续梁的梁跨体系转换，应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成，并解除各墩临时固结后进行。

(8)梁跨体系转换时，支座反力的调整应以高程控制为主，反力作为校核。

二.多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21.在道路施工时，路基压实要点有( )。

A.合理选用压实机具

B.压实方法与压实厚度

C.土质路基质量检查

D.掌握土层含水量

E.控制压实段长度

【答案】ABD

【解析】

道路施工时，路基压实要点有合理选用压实机具、选用机具考虑因素有道路不通等级、工程量大小、施工条件和工期要求等;按压实度要求确定压实遍数;确定路基宽度内每层需铺厚度;根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。

22.下列关于钻孔灌注桩钻孔施工的选项中，说法正确的是( )。

A.排渣、提钻除土或因故停钻时，孔内应保持规定的泥浆性能和相对密度

B.钻孔进程中，必须确保孔位准确

C.当采用正、反循环钻机钻孔时，应采取加压钻进

D.用全护筒法钻进时，必须使压进的第一节护筒处于竖直状态

E.钻孔作业过程中，应经常测试泥浆性能指标，随时修正

【答案】ABDE

【解析】

当采用正、反循环钻机钻孔时，初时采用减压钻进，全部进入地层后采取加压钻进。

23.盾构法隧道始发洞口土体加固的常用方法有( )

A.注浆法

B.冻结法

C.SMW法

D.地下连续墙法

E.高压喷射搅拌法

【答案】ABE

【解析】

常用加固方法主要有：注浆法、高压喷射搅拌法和冻结法。

24.管棚施工描述正确的是( )

A.管棚打入地层后，应及时隔跳孔向钢管内及周围压注水泥砂浆

B.必要时在管棚中间设置小导管

C.管棚打设方向与隧道纵向平行

D.管棚可应用于强膨胀的地层

E.管棚末端应支架在坚硬地层上

【答案】ABD

【答案解析】C项正确说法：管棚一般是沿地下工程断面周边的一部分或全部，以一定的间距环向布设，形成钢管棚护，沿周边布设的长度及形状主要取决于地形、地层、地中或地面及周围建筑物的状况，有帽形、方形、一字形及拱形等。E项正确说法：管棚是由钢管和钢拱架组成。钢管人土端制作成尖靴状或楔形，沿着开挖轮廓线，以较小的外插角，向开挖面前方打入钢管或钢插板，末端支架在钢拱架上，形成对开挖面前方围岩的预支护。

25.道路路基压实度检测的方法有( )。

A、灌水法

B、蜡封法

C、环刀法

D、灌砂法

E、钻芯法

【答案】ACD

【解析】

压实度检测方法有：环刀法，适用于细粒土及元机结合料稳定细粒士的密度和压实度检测;灌砂法，适用于土路基压实度检测;不宜用于填石路堤等大空隙材料的压实检测;灌水法，适用于沥青路面表面处置及沥青贯人式路面的压实度检测。

26.燃气管不穿越的设施有( )

A.化工厂

B.加油站

C.热电厂

D.花坛

E.高速公路

【答案】ABC

【答案解析】

1.地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。

2.地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。

27.地下连续墙槽段划分应考虑的因素有( )

A.地质条件

B.钢筋笼整体重量

C.泥浆比重

D.内部主体结构布置

E.混凝土供给能力

【答案】ABDE

【答案解析】

地下连续墙段落划分：地质条件、混凝土供给能力、钢筋笼重量、主题结构布置;ABDE;

28.引起长条形基坑纵向土体滑坡事故的原因主要有( )。

A.坡度过陡

B.雨期施工

C.边坡加固

D.排水不畅

E.坡脚扰动

【答案】ABDE

【试题解析】

上海等地软土地区曾多次发生放坡开挖的工程事故，分析原因大都是由于坡度过陡、雨期施工、排水不畅、坡脚扰动等引起。

29.水泥混凝土道路基层材料主要根据( )选用。

A.道路交通等级

B.地基容许承载力

C.传递荷载能力

D.路基抗冲刷能力

E.材料供应能力

【答案】AD

【答案解析】

混凝土基层材料选用原则：道路交通等级、路基抗冲刷能力

30.燃气管道利用道路桥梁跨越河流时，其技术要求有： ( )。

A.燃气管道输送压力不应大于 0.4MPa ，必须采取安全防护措施

B.敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管

C.燃气管道在桥梁上的部分要提高防腐等级

D.燃气管道输送压力不应大于 1MPa ，可不做任何处理

E.燃气管道在桥梁上的部分应设置必要的补偿和减振措施

【答案】ABCE

【解析】燃气管道利用道路桥梁跨越河流时，其技术要求有：燃气管道输送压力不应大于 0.4MPa ;敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝;燃气管道在桥梁上的部分要提高防腐等级;燃气管道在桥梁上的部分应设置必要的补偿和减振措施;在确定管道位置时，应与桥梁敷设的其他可燃的管道保持一定的距离;过河架空的燃气管道向下弯曲时，向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45度形式。

三 . 案例分析题

(共5题，(一)(二)(三)题各20分，(四)(五)题各30分)

(一)背景资料：

某市政公司中标3KM长污水管道，采用顶管法施工，埋深5m，处于地下水位以下，需降水，施工前项目部编制了施工组织设计和交通导行方案，交通导行方案经交通管理部门批准后实施;

1、为了保证交通导行方案的实施，项目部在路口设置了足够的照明装置。

2、为便于施工，项目部把围挡设置在绿化范围内。

3、项目部实行了实名制管理。

4、项目部在施工降水井护筒时发现过街的电力管线套管，停止施工，改移了位置。

问题

1、为了保证交通导行方案的实施，还应补充哪些保证措施?

2、围挡放到绿化带里是否妥当，违反了什么规定，正确措施是什么?

3、说明施工人员工作胸卡应该包含的内容。(4分)

4、钻孔发现电缆管，项目部做法有何不妥?

1【答案解析】保证措施：

1)施工现场按照施工方案，在主要道路交通路口(1分)设专职交通疏导员(1分)，积极协助交通民警(1分)搞好施工和社会交通的疏导工作(1分)，减少由于施工造成的交通堵塞现象(1分)。

2)延街居民出入口要设置足够的照明装置，必要处搭设便桥，为保证居民出行和建业施工创造必要的条件。

2.【答案解析】

不妥。违反了《城市绿化条例》规定的任何单位和个人都不得擅自占用城市绿化规划用地(1分);　　占用的城市绿化用地，应当限期规划(1分)。

正确措施是因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地(1分)，须经城市人民政府城市绿化行政主管部门同意(1分)，并按照有关规定办理临时用地手续(1分)。

3.【答案解析】

身份证号(1分)、工种(1分)、所属分包企业(1分)，没有佩戴工作卡的不得进入现场施工。

4.【答案解析】不妥做法：

1)进场后根据建设单位提供的报告，查阅有关技术资料，掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深等数据。(2分)

2)对于资料反映不详，与实际不符或资料中没有的管线，应向规划部门、管线管理单位查询，必要时采用坑探现状。(2分)

3)将调查的管线的位置埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上，并作出醒目标志。(2分)

(二)背景资料：

A公司中标承建某污水处理厂扩建工程，新建构筑物包括沉淀池，曝气池及进水泵房，其中沉淀池采用预制装配式预应力混凝土结构，池体直径为40m，池壁高6m，设计水深4.5m。

鉴于运行管理因素，在沉淀池施工前，建设单位将预制装配式预应力混凝土结构变更为现浇无粘贴预应力结构，并与施工单位签订了变更协议。

项目部重新编制了施工方案，列出池壁施工主要工序：

(1)安装模板

(2)绑扎钢筋

(3)浇注混凝土

(4)安装预应力筋

(5)张拉预应力。

同时，明确了个工序的施工技术措施，方案中还包括满水试验。项目部造价管理部门重新校对工程量清单，并对地板、池壁、无粘结预应力三个项目的综合单价及主要的措施费进行调整后报建设单位。

项目部造价管理部门重新校对工程量清单，并对底板、池壁、无粘结预应力三个项目的综合单价及主要的措施费进行调整后报建设单位。

施工过程中发生如下事件：预应力张拉作业时平台突然失稳，一名张拉作业人员从平台上坠落到地面掉成重伤;项目部及时上报A公司并参与事故调查，查清事故原因后，继续进行张拉施工。

问题;

1.将背景资料中工序按常规流程进行排序

(用序号排列);

2.沉淀池满水试验的浸湿面积有哪些部分组成?

(不需计算)

3.根据清单计价规范，变更后的沉淀池底板、池壁、预应力的综合单价分别应如何确定?

4.沉淀池施工的措施费项目应如何调整?

5.根据有关事故处理原则，继续张拉施工前还应做好哪些工作?

【答案】

1.2—4—1—3—5(4)

2.设计水位(4.5米)以下池壁、底板浸湿面积，不含隔墙。

3.底板：按原合同中单价执行。(2)池壁：参考原合同中类似项目，确定单价。(2)预应力：原合同中没有，也没有类似项目，双方协商。承包商报价，经监理、业主批准后执行。(2)

4.原措施费中有的项目，按原措施费组价方法进行调整。没有的，承包商报价，经监理、业主批准后执行。

5.对事故责任人行进处理、对事故责任人及相关人员进行教育、落实整改措施、平台稳定性验算、安全交底。(3)

(三)背景资料：

某城镇雨水管道工程为混凝土平口管，采用抹带结构，总长900m，埋深6m，场地无需降水施工。

项目部依据合同工期和场地条件，将工程划分为A、B、C三段施工，每段长300m，每段工期为30天，总工期为90天。

项目部编制的施工组织设计对原材料、沟槽开挖、管道基础浇筑制定了质量控制保证措施。其中，对沟槽开挖、平基与管座混凝土浇筑质量控制保证措施作了如下规定：

(1)沟槽开挖时，挖掘机司机测量员测放的槽底高程和宽度成槽，经人工找平压实后进行下道工序施工。

(2)平基与管座分层浇筑，混凝土强度须满足设计要求;下料高度大于2m时，采用串筒或溜槽输送混凝土。

项目部还编制了材料进场计划，并严格执行进场检验制度。由于水泥用量小，按计划用量在开工前一次进场入库，并作了见证取样试验。混凝土管按开槽进度及时进场。

由于C段在第90天才完成拆迁任务，使工期推迟30天。浇筑C段的平基混凝土时，监理工程师要求提供所用水泥的检测资料后再继续施工。

问题

1.项目部制定的质量控制保证措施中还缺少哪些项目?

2.指出质量保证措施(1)、(2)存在错误或不足，并改正或补充完善。

3.为什么必须提供所用水泥检测资料后方可继续施工?

1.【答案解析】

项目部制定的质量保证措施中还缺少管道安装(2分)、检查井砌筑(2分)、管道回填(两分)的控制措施。

2.【答案解析】

质量保证措施(1)存在的错误是：

机械挖到沟底标高(2分)

正确的做法是：

机械开挖时，槽底应预留200～300mm土层(1分)，由人工开挖至设计高程、整平(1分)。

质量保证措施(2)要完善的内容是：

平基、管座分层浇筑时，应先将平基凿毛冲洗干净，并将平基与管体相接触的腋角部位用同强度等级的水泥砂浆填满捣实后，再浇筑混凝土。

3.【答案解析】

监理要求提供水泥检测资料后再施工的理由是：

水泥出厂超过三个月(2分)，应重新取样试验(2分)，由试验单位出具水泥试验(合格)报告(2分)

(四)背景资料：

某公司施工水池工程，位于某水厂内，基坑深5m，地下水位于地面以下0.5m，采用围护桩结构和水泥搅拌法止水帷幕，项目部为此编制了施工组织设计，在报公司审批时：公司技术部门给了以下意见：

2、采用围护结构作为外模，只支内模的方法进行结构施工，没有对于模板内杂物的清理措施。

3、基坑监测主要监测围护结构的变形。

4、混凝土浇筑时控制内外温差不大于25℃。

5、在基坑开挖到底时发现西北角有大量渗漏，采用双快水泥法进行封堵，由于水量较大，没有效果。

问题：

1.供水厂施工是否需要搭设围挡?并说明理由

2.水池模板之间杂物应如何清扫?

3.基坑监测的对象除围护结构变形外，还应有哪些项目?

4.补充混凝土浇筑与振捣措施?

5.双快水泥不管用，应采取什么措施封堵?

1.【答案解析】

需要搭设围挡(1分)理由在于

1)文明施工的需要;(2分)

2)安全施工需要;(诸如消防保卫、防止外来人员进入施工现场出现意外伤害之类，关键词是安全施工)(2分)

3)法规明确规定需封闭围挡管理;(2分)

2.【答案解析】

1)应该在模板底部设置清扫口或预留一块模板，用空压机风吹的方式进行清理。(2分)

2)应该在模板底部设置清扫口或预留一块模板，用高压水冲得方式进行清理，清理后浇筑面湿润，但不得有积水。(2分)

3.【答案解析】

地下水位、周围建筑沉降、倾斜、地下管线变形、支撑轴力、围护结构竖向变形、围护机构水平位移、地面沉降等

4.【答案解析】

此问考察的是大体积混凝土的浇筑与振捣，补充以下措施：

1)分层浇筑(2分)

2)合理设置后浇带;(2分)

3)背景资料中内外温差25℃有问题，应该是20℃。

(2分)

4)控制好混凝土塌落度，不宜过大，一般在120±20mm即可。(2分)

5.【答案解析】

此问考察的是地基加固的内容：应首先在坑内回填土封堵水流(1分)，然后在坑外打孔灌注聚氨酯(1分)或双液浆(1分)等封堵措施，封堵后再继续向下开挖基坑(1分)

(五)背景资料：

某城市跨线桥工程，上部结构为现浇顶应力混凝土连续梁，其中主跨跨径为30m并跨越一条宽20m河道;桥梁基础采用直径1.5m的钻孔桩，承台尺寸为12.0×7.0m×2.5 m(长×宽×高)，承台顶标高为+7.0m，承台边缘距驳岸最近距离为1.5m ;河道常水位为怕+8.0m，河床底标高为+5.0m，河道管理部门要求通航宽度不得小于12m。

工程地质资料反映：地面以下2m为素填土，素填土以下为粉砂土，原地面标高为+10.0m，项目部进场后编制了施工组织设计，并对钻孔桩、大体积混凝土、承重支架模板、预应力张拉等关键分项工程编制了安全专项施工方案。项目部的安全负责人组织项目部施工管理人员进行安全技术交底后开始施工。第一根钻孔桩成孔后进入后续工序施工，二次清孔合格后，项目部通知商品混凝土厂家供应混凝土并准备下水泥凝土灌注工作。首批混凝土灌注时发生堵管现象，项目部立即按要求进行了处理。

现浇诫应力混凝土连续梁在跨越河道段采用门洞支架，对通行孔设置了安全设施;在河岸两侧采用满布式支架，对支架基础设计要求进行处理，并明确在浇筑混凝土时需型排专人值守的保护措施。

上部结构施工时，项目部采取如下方法安装钢绞线：纵向长束在混凝土浇筑之前穿入管道;两端张拉的横向束在混凝土浇筑之后穿入管道。

问题：

1.结合背景资料扣《建筑工程安全生产管理条例》，补齐安全专项施工方案。

2.说明项目部安全技术交底的正确做法。

3.分析堵管发生的可能原因，给出在确保桩质量的条件下合适的处理措施。

4.现浇预应力混凝土连续梁的支架还应满足哪些技术要求?

5.浇筑混凝土时还应对支架采取什么保护措施?

6.补充项目部采用的钢绞线安装方法中的其余要求。

1.【答案解析】

进入施工现场的安全规定;高处、深坑及立体交叉作业的防护措施;施工用电安全;机械设备的安全使用;预防社会和自然灾害的措施。

2.【答案解析】

技术管理人员向所有作业班组、作业人员进行书面交底，履行签字手续并形成记录归档。

3.【答案解析】

原因

1：未用同标号砂浆润滑导管;

2：导管距底面过底;

3：砼坍落度低。

措施：

1，清除，重新进行。

2，继续灌注，从上面预埋注浆管，将来进行注浆加固。

4.【答案解析】

预拱度，高程，变形，尺寸。

5.【答案解析】

防止河水上涨或雨水浸泡支架基础;用撑杆固定支架，确保稳定性。

6.【答案解析】

混凝土浇筑后立即疏通管道，确保管道畅通;采用蒸汽养护时，养护期内不得安装预应力筋;空气中如含盐，应控制预应力安装后至孔道灌浆完成的时间，否则采取防锈措施;电焊时，应采取保护措施。